ТАТАРСТАНСКИЙ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ

ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА РТ

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

«ВСЕРОССИЙСКИЙ

ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Информационное письмо

«О состоянии производственного

травматизма на предприятиях и

организациях  Электропрофсоюза РТ

в 2010 году»

420012, г. Казань, ул. Муштари,  9

2011 год

Обзор подготовил: технический инспектор труда Электропрофсоюза РТ Романов Николай Александрович.

Под руководством и непосредственным участием главного технического инспектора труда рескома Электропрофсоюза РТ Закирова Альберта Нафиковича.

Информация  подготовлена по Актам расследования несчастных случаев, предоставленным в «Электропрофсоюз»  РТ.

| БθТЕН РОССИЯ “ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ“ ИЖ,ТИМАГЫЙ ОЕШМАСЫНЫН, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ “ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ” КОМИТЕТЫ 420012, Казан ш., Моштэри ур., 9 |  | РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 420012, г. Казань, ул. Муштари, 9 |
| --- | --- | --- |

Тел: (843)  238-71-13; факс 238-91-91

Е-maiI: eIprof@mi.ru

_____________________________________________________________________________

| № __3__ от _____14.01. _____ 2011_ г. На № от ___ _______ 200 ___ г. | Руководителю предприятия Председателю профкома |
| --- | --- |

«О состоянии производственного травматизма»

Направляем Информационное письмо «О состоянии производственного травматизма на предприятиях и организациях  Электропрофсоюза РТ в 2010 году» для сведения и проработки с персоналом.

Предлагаем:

    - провести изучение причин несчастных случаев и наметить дополнительные мероприятия по их недопущению применительно видов работ на вашем предприятии;

    - обеспечить выполнение работниками обязанностей в области охраны труда, согласно статьи 214 Трудового Кодекса Российской Федерации;

    - проявлять нетерпимое отношение к нарушителям трудовой и производственной дисциплины и давать принципиальную оценку.

Приложение:

Информационное письмо на 10  листах.

Председатель

Рескома профсоюза						Ахунзянов Х.Ю.

Романов (843) 2381837         eIprof@mi.ru          RomanovNA56@mail.ru

Информационное письмо

«О состоянии производственного травматизма

на предприятиях и организациях

Электропрофсоюза РТ в 2010 году».

В 2010 году на предприятиях отрасли произошло  26 несчастных случаев,  в результате которых пострадали 35 человек,  в том числе 5 со смертельным исходом, 9 тяжелых несчастных случаев и 2 групповых.

Смертельные несчастные случаи допустили ООО «Камэнергостройпром» и «Бугульминские электрические сети» филиал  ОАО «Сетевая компания», ОАО «Казанская теплосетевая компания», Нижнекамская ГЭС филиал  ОАО «Генерирующая компания»,  ОАО «Елабужское ПТС»..

Число дней нетрудоспособности составило 1194, коэффициент частоты –0,86  коэффициент тяжести – 45,9.

Основными причинами тяжелых и смертельных

несчастных случаев явились:

|  | Неудовлетворительная организация производства работ | 7 н.сл. |
| --- | --- | --- |
|  | Нарушение технологии производства | 2 н.сл. |
|  | Нарушение правил дорожного движения | 3 н.сл. |
|  | Конструктивные недостатки оборудования | 1 н.сл. |
|  | Противоправные действия других лиц | 2 н.сл. |

Основными видами травмирующего фактора явились:

|  | Осыпь земляных масс | 1н.сл. |
| --- | --- | --- |
|  | Падение пострадавшего с высоты | 4 н.сл. |
|  | Дорожно – транспортное происшествие | 3 н.сл. |
|  | Воздействие электрического тока | 2 н.сл. |
|  | Удар предметом | 3 н.сл. |
|  | Прочие | 2 н.сл. |

В 2010 году допустили рост производственного травматизма ООО «Камэнергостойпром», ООО «Каматранссервис», ООО КЭР,  ОАО «Казанская теплосетевая компания», «Нижнекамская ГЭС» филиал ОАО «Генерирующая компания», Альметьевские  и «Бугульминские электрические сети» филиалы  ОАО «Сетевая компания», ООО «Энерговентиляция», ООО ОП «Энергощит, ОАО «Елабужское ПТС».

Обстоятельства и причины  несчастных случаев  со смертельным исходом рассмотрены  на заседаниях президиума рескома профсоюза с приглашением руководителей и председателей профкомов предприятий, на которых дана принципиальная оценка и предложено принять дополнительные меры по устранению выявленных нарушений и недопущению случаев травматизма.

16 апреля 2010 г произошел

несчастный случай со смертельным исходом

с электромонтером по эксплуатации распределительных сетей

Бугульминских электрических сетей

Филиала ОАО «Сетевая компания»

Борисовым  О.Н.   1.07.1968 г.р.

Стаж 9 лет 7 месяцев.

Согласно плана капитального строительства по Бугульминским электрическим сетям в населённом пункте Карабаш была построена ВЛИ-0,4 кВ от ТП – 177, взамен эксплуатирующихся с 1978 года сетей 0,4 кВ. После проведённых работ по капитальному строительству, было необходимо осуществить демонтаж выведенных из эксплуатации сетей 0,4 кВ. Исходя из этого, 16.04.2010 главным инженером Бугульминского РЭС Гафиатуллиным Р.А. был выдан наряд-допуск № 198 на демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 оп. №5-25, ф.2 оп.5-25 от КТП № 177 н.п. Карабаш. Назначены ответственные лица: - Ответственный руководитель работ – Вильданов М.Л. (V гр);

- допускающий и производитель работ – Закиров Н.М. (IV гр.);

- члены бригады – Тагирзянов И.Р. (IV гр.), Борисов О.Н. (IV гр.), Кутлиев Р.Н. (IV гр.), Соколов Д.В. (II гр.).

В строке «отдельные указания наряда» выдающий наряд указал «перед подъёмом опору проверить на прочность». Главный инженер Бугульминского РЭС Гафиатуллин Р.А. провёл целевой инструктаж ответственному руководителю работ Вильданову М.Л. в присутствии всей бригады, при этом обратил особое внимание всех ответственных лиц, назначенных нарядом № 198,  на состояние опор и дал указание не подниматься на опоры при малейшем сомнении в их прочности.

Допускающий Закиров Н.М. по прибытию на рабочее место с разрешения диспетчера Бугульминского РЭС Хаева Л.Р. произвёл необходимые отключения и совместно с членом бригады Борисовым О.Н. установил переносные заземления на опоре № 5 ф.1 и на опоре № 5 ф.2, предварительно визуально осмотрев опоры. В наряде-допуске № 198 Закиров Н.М. отразил  «опоры на прочность проверил, подъём разрешён», что подтверждается его подписью и подписью ответственного руководителя работ Вильданова М.Л.

В 11 часов 16 минут Закиров Н.М. получил разрешение у диспетчера РЭС на допуск бригады к работе.

Допускающий, производитель работ Закиров Н.М., ответственный руководитель работ Вильданов М.Л. провели бригаде целевые инструктажи. В 11 часов 30 минут бригада приступила к производству работ.

Ответственный руководитель работ Вильданов М.Л. с электромонтёром по эксплуатации р/с Тагирзяновым И.Р. пошли снимать схему недействующей вновь смонтированной ВЛ-0,4 кВ.

Производитель работ Закиров Н.М. после предварительного осмотра поднялся на опору № 23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП № 177 для отсоединения провода и снятия светильника.

Члены бригады Соколов Д.В. и Кутлиев Р.Н.    находились вблизи опоры № 24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП № 177, сматывали демонтированный провод.

Член бригады Борисов О.Н. после осмотра поднялся на опору № 22 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП № 177, отрезал два провода и спустился  на землю. Затем, ориентировочно в 11 часов 40 минут он  поднялся на опору № 24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП № 177, срезал провода и вместе с опорой упал на землю. Закиров Н.М., Соколов Д.В. и Кутлиев Р.Н. услышав крик пострадавшего и звук упавшей опоры, направились к Борисову О.Н. Пострадавший был доставлен в больницу н.п. Карабаш, где врачи констатировали его смерть.

В ходе расследования установлено:

4. Мастером Вильдановым М.Л., допускающим Закировым Н.М. не выполнены мероприятия, предусмотренные в строке «отдельные указания наряда» - «перед подъёмом проверить опору на прочность»,(проверка ж/б опор на прочность осуществляется откапыванием опоры на глубину не менее 0,5м и осмотром откопанной части опоры) однако на оборотной стороне наряда имеются подписи допускающего Закирова Н.М. и ответственного руководителя работ Вильданова М.Л. о том, что опоры на прочность проверены, подъём разрешён. Производитель работ Закиров Н.М. не осуществлял надзор за членами бригады.

5. В бригаде отсутствовало раскрепляющее устройство, однако производитель работ Закиров Н.М. расписался в наряде-допуске, что укомплектованность бригады защитными средствами проверил. Бугульминский РЭС раскрепляющим устройством, устанавливаемым с поверхности земли укомплектован.

Причины несчастного случая:

Неудовлетворительная организация производства работ.

Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда.

26 апреля  2010 г.  произошел

несчастный случай со смертельным исходом

с оператором теплового пункта 3 разряда

ОАО  «Казанская теплосетевая компания»

Шероновой А.А.   6.09.1984 г.р.

Стаж 1 год 10 месяцев.

25 апреля 2010 года с 18.30ч. до 19.00ч. Шеронова А.А. приняла смену у оператора теплового пункта Баталовой Г.Ф. в соответствии требований Правил внутреннего трудового распорядка  ОАО «КТК» и графика работы оперативного персонала,  доложила об этом диспетчеру ВЭР и  приступила к своим должностным функциям и обязанностям.  Обходы закрепленного оборудования производила в соответствии с графиком обхода и карты маршрута движения операторов и инструкции по охране труда для операторов тепловых пунктов, с периодическим извещением диспетчера ВЭР о  работе закрепленного оборудования и его параметрах.

26 апреля 2010 года в 6.00 часов диспетчер ВЭР Миннеханов Р.Н. принимал параметры теплоносителей по ЦТП от операторов тепловых  пунктов ВЭР, оператор ЦТП 17/1,2 Шеронова А.А. параметры не передала. После многочисленных звонков (без ответов) на ее сотовый телефон, в 6ч.20мин. для выяснения причин отсутствия связи с Шероновой А.А., к ЦТП 17/1 была направлена машина объездной бригады ВЭР (слесарь по обслуживанию т/с Садыков Р.У., водитель Мухаметшин Т.).   О том, что отсутствует  телефонная  связь с оператором теплового пункта Шероновой А.А. сообщили  ее отцу, работнику ОАО «КТК» Аблееву А.В..   По прибытии на место, слесарь по обслуживанию т/с Садыков Р.У.  обнаружил, что входная дверь в ЦТП 17/1 заперта,  ключи находились у Шероновой А.А. По распоряжению мастера ВЭР Валиева Ф.Ф. была демонтирована металлическая решетка на окне ЦТП 17/1, после чего Аблеев А.В. (отец погибшей) и слесарь Садыков Р.У. проникли в помещение ЦТП 17/1.  Сразу же  увидели тело мужчины (муж Шероновой А.А.), повешенного на веревке, прикрепленной к  металлической конструкции площадки обслуживания регулирующей аппаратуры. В помещении операторной  обнаружили тело Шероновой А.А.. О происшедшем  было сообщено диспетчеру ВЭР, вызваны представители милиции и скорой медицинской  помощи,  прибывшая бригада скорой помощи констатировала факт смерти Шероновой А.А. и Шеронова Д.В.. Со слов представителя прокуратуры, на месте происшествия была обнаружена предсмертная записка (предположительно) написанная мужем Шероновой А.А. По результатам судебно-медицинского анализа по факту смерти Шероновой Анны Андреевны, смерть наступила от механической странгуляционной асфиксии от сдавления органов шеи в результате удавления. В момент наступления смерти Шаронова А.А. находилась в трезвом состоянии.

Причиной несчастного случая стало противоправное действие других лиц.

12 мая  2010 г произошел

групповой несчастный случай

на Нижнекамской ГЭС филиала

ОАО «Генерирующая компания»

. в результате пострадали 9 работников станции:

со смертельным исходом  с начальником турбинного цеха Харчевым Ю.К.   12.04.1963 г.р. стаж 14 лет 1 месяц;

с тяжелым исходом со старшим  мастером  электротехнического цеха Ремыга С.В. 1 ноября 1977 г.р. стаж 7 лет 1 месяц;

с тяжелым исходом с  мастером турбинного цеха Юсуповым Р.Ш. 23 марта 1966 г.р. стаж 15 лет 2 месяца;

легкие травмы получили:

слесарь Миннебаев И.Н. 31 мая 1971 г.р.

инженер Газетдинов Д.Р. 30 ноября 1985 г.р.

электрослесарь Королев Н.Ф. 28 июня 1971 г.р.

мастер Мифтахов Н.Н. 18 января 1977 г.р.

электромонтер Латыпов Р.Ф. 22 сентября 1989 г.р.

ведущий инженер информационных  технологий Мардиханов Х.М. получил острое профзаболевание.

12 мая 2010 года в 14 часов 59 минут на главный щит управления Нижнекамской ГЭС поступило сообщение от начальника караула ООО Охранного предприятия «Энергощит» Ильясова А.И. о выходе из помещения дистилляторной облака сизо-белого цвета  на монтажную площадку главного корпуса. Начальник смены станции Фатхутдинов Ш.Р. в 15 часов 00 минут сообщил в пожарную часть №18 и вызвал пожарный караул. Электромонтер главного щита управления Абзалова Ф.Ш. по громкой связи сделала сообщение о сборе членов добровольного пожарного формирования (ДПФ) на монтажной площадке. Прибывшие члены ДПФ старший мастер ЭЦ Ремыга С.В., мастер ТЦ Юсупов Р.Ш., слесарь ТЦ Миннебаев И.Н., инженер ТЦ  Газетдинов Д.Р., мастер ЭЦ Мифтахов Н.Н., электрослесарь ЭЦ Королев Н.Ф., электромонтер ЭТЛ Латыпов Р.Ф.  приступили к развертыванию пожарных рукавов в процессе к ним подключились инспектор ПЧ-18 Фаттахов Р.И., начальник ТЦ Харчев Ю.К., ведущий инженер ОАО «Генерирующая компания» Айтняков И.Х., ведущий инженер ОАО «Генерирующая компания» Афанасьев М.Г.

Облако сизо-белого дыма начало интенсивно заполнять все пространство монтажной площадки. И в этот момент ведущий инженер ОАО «Генерирующая компания» Айтняков И.Х. сказал всем, чтобы срочно покинули монтажную площадку. В тот момент, когда персонал покидал монтажную площадку, произошел взрыв в 15 часов 08 минут и ударной волной, находящемуся на отметке 65м монтажной площадки персоналу, были нанесены повреждения здоровья различной степени тяжести.

После взрыва, весь персонал из главного корпуса был эвакуирован на безопасное расстояние. Была организована доставка пострадавших в больницу скорой медицинской помощи   г. Набережные Челны.

Нарушения режима работы  станции не было. Повреждений гидромеханического, гидротехнического и электротехнического оборудования не было.

Возгорания в помещении компрессорной режима синхронного компенсатора не было.

Причины, вызвавшие несчастный случай:  конструктивные недостатки и недостаточная надежность оборудования.

29 мая  2010 г. произошел

тяжелый несчастный случай

с электрогазосварщиком 6 разряда

ООО «КамЭнергоРемонт»

Уразайкиным   И.П.    24.10.1947 г. р.

Стаж работы 39 лет

С 17 мая 2010 года бригада под руководством мастера монтажного участка Набиуллина А.А., производителя работ – слесаря 5 разр. Пантелеева А.А., членов бригады – слесаря 5 разр. Тарасова В.С.. слесаря 5 разр. Батурина О.В., электрогазосварщика 6 разр. Уразайкина И.П. по наряду №140 была допущена к работе по изготовлению бака кислых вод №2 в баковом хозяйстве ХВО Казанской ТЭЦ-3.

В качестве основного метода сооружения бака принят метод рулонирования, при котором стенки, днище и другие комплектующие, поставляют на монтажную площадку в виде рулонированных полотнищ.

После монтажа днища бака, бригада установила рулон стенки в вертикальное,  проектное положение. Развертывание рулона стенки производилось с помощью электрической лебедки г/п 5т. По мере развертывания рулона, полотнище стенки приваривали к дну бака.

29.05.2010 г.бригада продолжила работы по развертыванию рулона стенки. Тарасов В.С. по команде производителя работ Пантелеева А.А. управлял электрической лебедкой, Батурин О.В. и Уразайкин И.П. работали внутри бака, занимались прихваткой разворачиваемой части стенки. Уразайкин И.П., увидев, что лист не разворачивается из-за удерживающей планки, не предупредив руководителя и производителя работ, поднялся по навесной металлической лестнице на верхнее транспортировочное кольцо, на высоту 7 метров и закрепившись предохранительным поясом к кольцу, срезал планку. По окончании резки, для спуска вниз, Уразайкин И.П. отцепил предохранительный пояс и не удержавшись на транспортном кольце, упал на днище бака.

Причина: неудовлетворительная организация производства работ.

9 июля 2010 г.  произошел

несчастный случай со смертельным исходом

с газорезчиком ЦВП

ОАО  «Елабужское ПТС»

Шибаевым В.В.   4.10.1955 г.р.

Стаж 35 лет 7 месяцев.

9 июля 2010 года, для устранения течи на водоводе В-1 был оформлен наряд-допуск №63. Руководитель работ: Барышев М.В.- начальник участка, допускающий: Вишневский Е.Н. – инженер-технолог, производитель работ: Полькин С.Н. –слесарь-ремонтник, члены бригады: Алексеев О.А. – машинист насосных установок, Шибаев В.В. – газорезчик.

Был вырыт котлован размером в плане 3,25 м. х 3,75 м. глубиной 3,75 м. В 13 05 Полькин С.Н. зачистил трубу от ржавчины и подготовил к сварке. После чего сварщик Шибаев В.В. методом наложения заплатки устранил течь. Проверив сварной шов, Полькин С.Н. обнаружил промокание. Польки С.Н. поднялся на поверхность а Шибаев В.В. продолжил устранять дефект шва. В 13 50, услышав характерный звук обвала грунта, машинист экскаватора  Кочкин Н.Н., крикнул членов бригады, стоящих около стены здания. Подбежав к котловану, они увидели, что Шибаев В.В. придавлен землей со стороны спины, грудью к трубе, по шею. Через 10 минут общими усилиями освободили Шибаева В.В. от грунта, подняли на поверхность, где начали оказывать доврачебную помощь. Прибывшая в 14 40 скорая помощь констатировала смерть Шибаева В.В.

Причина: неудовлетворительная организация производства работ.

6 октября  2010 г. произошел

несчастный случай со смертельным исходом

со электрогазосварщиком  5 разряда

ООО «Камэнергостройпром»

Джалимовым   Ш.К.    09.12.1969 г. р.

Стаж работы 2 года 2  месяца.

Несчастный случай со смертельным исходом произошел 06 октября 2010 года в 9 час. 30 мин. на складе ремонтного фонда Ремонтно-механического цеха на открытой площадке, с бетонным покрытием.

Начальник кранового участка Носов А.А. выдал задание электросварщику Джилимову Ш.К. заниматься наплавкой колес хода крана.

По  объяснениям  электросварщика   Шамсиева Ф. он видел, как Джалимов Ш.К. занимался наплавкой колес. Около 8 часов 00 мин. Джалимов Ш.К.  подошел к  слесарю- ремонтнику Хидиятуллину М.Г., который по устной договоренности с администрацией РМЦ осуществляет грузовые перевозки на личном транспорте УАЗ гос. № Т 990 ОЕ,   и попросил привести бочку, которая находилась на месте складирования некондиционных изделий возле растворобетонного цеха. Хидиятуллин М.Г. спросил у Джалимова Ш.К. для каких целей ему нужна бочка, тот ответил: «Надо». Через 20 - 25 минут Хидиятуллин М.Г. подъехал к месту нахождения бочки, Джалимов Ш.К. был уже там. Джалимов Ш.К. погрузил её в УАЗ и сказал Хидиятуллину М.Г., что пойдет через арматурный цех. Хидиятуллин М.Г. подъехал к РМЦ и ушел  в цех. Бочку выгружал из машины Джалимов  Ш.К.

Около 9 часов 30 минут раздался хлопок. По объяснениям механика РМЦ Булатова Р.К., он вместе с электросварщиком Шамсиевым Ф.А. вышел на территорию, прилегающую к РМЦ. На складе ремонтного фонда РМЦ горела бочка, рядом с которой находился человек. Булатов и Шамсиев Ф.А. подошли и увидели лежащего на спине Джалимова Ш.К., череп был раскрыт, возле него была большая лужа крови. Шамсиев Ф.А.  потушил горелку, перекрыл вентили на баллонах с  кислородом и пропаном. Выбежавшим из цеха рабочим Булатов Р.К. крикнул принести огнетушитель. Они потушили горение жидкости, вытекшей из бочки. Прибывшие работники скорой помощи осмотрели Джалимова Ш.К. и констатировали смерть. Смерть Джалимова Ш.К. наступила в результате открытой травмы головы после воздействия на лобно-теменную область.

Причиной несчастного случая стало нарушение технологического процесса резки емкости из-под легковоспламеняющейся жидкости, без её промывки и пропаривания.

15 октября  2010 г. в 6 час. 25 мин. водитель  ОАО  ТЭФ  «Каматранссервис»  Хисматуллин Т.В.    1961 г. р., двигаясь по автодороге М-7 на автомобиле КАМАЗ 65116, не справился с управлением транспортного средства, выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП им были получены тяжелые травмы.

5 декабря  2010 г. в 8 час. 15 мин. водитель  ОАО  ТЭФ  «Каматранссервис»  Ионов С.Н.    1962 г. р., двигаясь по автодороге М-7 на автомобиле КАМАЗ 54115, в условиях гололеда  не справился с управлением транспортного средства, выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП им были получены тяжелые травмы.

9 декабря  2010 г. в 13 час. 15 мин. водитель  ОАО  ТЭФ  «Каматранссервис»  Альмиев Р.Р.    1989 г. р., находясь на автодороге М-7, закрепил буксировочный трос за тягач, сел в кабину и в  это время в заднюю часть автомобиля въехал грузовой автомобиль.  В результате ДТП им были получены тяжелые травмы.

12 декабря  2010 г. произошел

тяжелый несчастный случай

с мастером СИЗП

Альметьевских электрических сетей

Филиала ОАО «Сетевая компания»

Габбасовым  Л.Х.   1.08.1983 г.р.

Стаж 6 лет 4 месяца.

11.12.2010  на ПС Сулеево произошло аварийное отключение ВЛ 35 кВ 50 – 43 1, при этом был поврежден конденсатор связи  35 кВ (КС 35 кВ) на фазе А.  ПС Бикасаз осталась без контроля и связи. От конденсатора связи отсоединили шлейф от ВЛ 35 кВ 50-43 1.  ВЛ 35 кВ 50 – 43 1 на этот момент была выведена в ремонт.

11.12.2010  заместителем главного инженера Панчу Р.К. было принято решение об испытании данного КС в воскресенье - 12.12.2010, для определения годности и последующего подключения к ВЛ 35 кВ 50 – 43 1.

На аварийную работу 12.12.2010  были вызваны,  служебной запиской № 2331 на имя директора от 11.12.2010, и последующим оформлением Приказом АЭС № 61/ОД от 13.12.2010 инженер 1 категории СИЗП Гусев В.В., мастер СИЗП Габбасов Л.Х., водитель передвижной электро-технической лаборатории (ЭТЛ) СИЗП  Кенжабаев К.М.

Около  10 часов бригада прибыла на ПС, где уже находились, приехавший незадолго до этого,  начальник ПС Сулеево Тютюгин Д.В. - гр.5. и дежурный электромонтер по обслуживанию ПС Сулеево Горбунова Т.Е. - гр.4.

Инженер СИЗП Гусев В.В. - гр.5, выписал  наряд № 103 от 12.12.2010 для производства высоковольтных испытаний КС 35 ВЛ 35 кВ 50–43 1, с ответственным руководителем работ Гусевым В.В. – гр.5, производителем работ - мастером СИЗП Габбасовым Л.Х. - гр.5,  членом бригады - водителем ЭТЛ СИЗП Кенжабаевым К.М. - гр.3.

Рабочее место  для работы на КС ВЛ 35 кВ 50 – 43 1 было подготовлено, КС был огражден, на ограждении вывешены плакаты «Стой! Напряжение» (ограждение, проход на рабочее место указаны на схеме) (фото № 1).

Обговаривался вопрос, что  после завершения испытания КС нужно  будет провести высоковольтные испытания В 35 кВ ВЛ 50 – 43 1 для определения переходного сопротивления баковой изоляции относительно земли, так как выключатель  выработал свой коммутационный ресурс по числу коротких замыканий  - 7 из 7 возможных.

Рабочее место для последующих работ на выключателе было  ограждено,  на металлоконструкции выключателя был вывешен плакат «Не влезай! Убьет», так как В 35 кВ ВЛ 50 -43 1 еще не был выведен в ремонт: был отключен  ЛР 35 кВ ВЛ 50 – 43 1, включены ЗН на ЛР 35 кВ в сторону ВЛ 35 кВ 50 – 43 1, 2ШР 35 кВ отключен, но 1ШР 35 кВ был включен.

В 10 часов 10 минут,  согласно наряда-допуска  № 103 от 12.12.2010  «Высоковольтные испытания КС ВЛ 50-43 1»  бригада была допущена на подготовленное рабочее место,  допускающим – Горбуновой Т.Е., и  приступила к испытаниям КС.

В 10 часов 40 минут работы на КС по наряду № 103 были закончены. 	 В это же время подошла Горбунова Т.Е.,   после этого в  наряде допуске в графе «Ежедневный допуск к работе и время ее окончания» Габбасов Л.Х. оформил окончание работы. Допускающая Горбунова Т.Е.   забрала  оба экземпляра нарядов и пошла в здание подстанции, чтобы сообщить дежурному диспетчеру  АЭС об окончании работ и закрыть наряд.

Водитель Кенжабаев К.М. сел в машину, чтобы убрать ее с места работы. Тютюгин Д.В. остался рядом с порталом линейного разъединителя (ЛР) В 35 кВ ВЛ 50 – 43 1, со стороны ячейки КС.

В этот момент Габбасов Л.Х. подошел к ячейке В 35 кВ ВЛ 50 – 43 1, поднялся с мегаомметром Е6-24  по раме металлоконструкции выключателя  со стороны фазы А, взялся левой рукой за раму, а правой рукой изолированным концом от мегомметра потянулся к вводу В 35 кВ 50 – 43 1 фазы А со стороны 2СШ 35 кВ,  приблизился на недопустимое расстояние к вводу А со стороны  шин.   Произошло перекрытие, от действия электрической дуги Габбасова Л.Х. отбросило с выключателя. Стоявший неподалеку инженер Гусев В.В.,   услышал треск, обернулся, подбежал к выключателю, и подхватил падающего Габбасова Л.Х.

Гусевым В.В., Тютюгиным Д.В. и Кенжабаевым К.М.  была оказана первая доврачебная помощь Габбасову Л.Х. на месте, затем они помогли добраться пострадавшему до помещения ГЩУ, где Горбунова Т.Е. вызвала по телефону  бригаду скорой помощи.

Пострадавший был доставлен в медсанчасть ОАО «Татнефть» и г. Альметьевска.

Причины несчастного случая:	 Невыполнение организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ

Главный технический инспектор труда    			Закиров А.Н.

Технический инспектор труда					Романов Н.А.

Романов (843) 2381837       eIprof@mi.ru 	RomanovNA56@mail.ru

Причины несчастных случаев

Вид поражающего фактора

Романов (843) 2381837          eIprof@mi.ru 	 RomanovNA56@mail.ru